## Slide 1
部门：营销一部-ebay组
产品介绍--BDA

## Slide 2
目 录
CONTNETS
1
什么是风门执行器
风门执行器的种类
2
安装位置
3
失效模式

## Slide 3
什么是风门执行器

## Slide 4: HVAC暖通空调系统
由八个部件组成的汽车HVAC：
1 =鼓风机
2 =蒸发器
3 =加热器
4 =进气风门
5、6和7 =空气分配风门
8 =空气混合风门风门执行器
关键组件用数字标记，箭头指示空气流动的方向。图1中的部件4至8所示为风门执行器。橙色虚线表示风门移动的区域，而橙色实线代表风门。HVAC系统中的风门执行器的数量取决于系统的整体复杂性
HVAC系统的侧视图
空气调节系统（heating, ventilating and air conditioning）——是包含温度、湿度、空气清净度以及空气循环的控制系统。
具体作用：1、控制车内温度冷暖；2、除霜；3、空气循环，保证空气清新度。

## Slide 5
执行器原理
工作原理：用微电机通电后高速运转，通过齿轮系减速，最后由输出齿轮以一定的扭矩和转速输出，再通过旋转杆推动相关的风门，实现汽车空调风门的开关和角度转换功能。

## Slide 6: 什么是风门执行器
空气通过管道在HVAC系统中流动；风门通过全部或部分打开或关闭管道的分段，控制空气的流动方式。风门执行器（也称为阻尼器）是移动风门的电气设备。
风门执行器的分类
进气风门执行器（图1中的部件4）：该风门执行器控制调节空气源-车外空气或车内的再循环空气。该风门执行器位置可由驾驶员使用再循环按钮或由HVAC系统根据车内空气质量传感器的数据进行控制。
空气混合风门执行器（图1中的部件8）：该风门执行器将暖气（热交换器）和冷风（蒸发器）混合，以达到设定的空气温度。
空气分配风门执行器（图1中的部件5、6和7）：该类风门执行器的数量根据车辆类别而不同，用于分配车厢内的空气。
图1

## Slide 7
进气风门执行器
—— 控制内、外循环的切换。
内循环：
外部气道风门关闭，这样当内外界温差较大时，可以有效减少能耗。
外循环：
外部气道风门打开，让外界新鲜空气进入车内，避免长时间内循环导致车内氧气不足。

## Slide 8
空气混合风门执行器
当蒸发器的冷风由风道流经温度混合风门位置时，根据风门的开度，将冷风分成两股，一股经过加热器生成热风，另外一股不经过加热器的冷风，这两股冷热风最终在风道中混合，达到用户所要求的的温度。
空气混合风门执行器作用——控制风门的角度，使空调温度和拉索行程成一定关系。

## Slide 9
空气分配风门执行器
——控制吹脸、吹脚、除霜。
原理：
控制对应风门的开合角度，达到用户想要的吹风模式

## Slide 10
豪华车，双分区空调：
汽车上的“DUAL”是空调分区控制键，按下这个键后，指示灯亮起，这时可以设定正副驾驶座区的空调温度，调整到需要的温度以后再关掉这个键，自动空调就会按设定的值来调节温度了。但是有的双分区空调，车上没有此按键，需要单独设定左右两边的温度。
关于多分区的原理，通过把风道细化，增加多混合风门，实现不同区域的温度调节。但是蒸发器和暖风箱都只有一个，只是经过几个混合风门后被送到了不同的管路，而这多个混合风门是由多个独立的执行器来控制的。所以有几个分区，就有几个对应的混合风门执行器（Note:Temperature）
汽车多分区空调
知识拓展
手动空调和自动空调
手动空调：只能调节出风量和制冷制热，空调会一直工作，当你觉得太冷或太热的时候只能手动去反复调节，用起来很不方便。
自动空调：是你设定温度，车内有温度传感器，当车内温度达到你设定的温度时空调会自动停止工作，当温度有变化时再启动，省去了人工操作。
在整个汽车自动空调系统中，风门执行器是最核心的控制器件之一，主要用来控制系统运行模式，调节系统温度，设置空气内外循环等。一般单区自动空调有三个风门执行器，用来控制上面提及的功能。双区有四个以上的风门执行器，而一些复杂的汽车自动空调系统可能会有十个以上的风门执行器，来实现更加复杂的功能。

## Slide 11
安装位置

## Slide 12: 安装位置

## Slide 13: 安装位置
一、对于单区空调控制系统
1、前排空调
进气风门执行器(Air Inlet)
温度风门执行器(Temperature)
模式风门执行器（Mode)
除霜执行器（defrost）
其中Temperature, Mode, Defrost的位置是Main
对于温度来说，可能还有Upper Main或者Lower Main的区别
2、后排空调
温度风门执行器：(Temperature)
模式风门执行器：(Mode)

## Slide 14
二、对于双分区空调控制系统
1、只有前排空调
进气风门执行器(Air Inlet)
温度风门执行器(Temperature)
模式风门执行器（Mode)
除霜执行器（defrost）
其中Temperature, Mode, Defrost的位置是Main
对于温度来说，可能还有Upper Main，Lower Main，Left Main或者Right Main的区别
2、含后排空调
温度风门执行器：(Temperature)
模式风门执行器：(Mode)
安装位置

## Slide 15
失效模式

## Slide 16
失效模式
1、买错
主要是position和note没匹配正确。根据故障代码，提示客户买到正确的产品，包括类型和位置。
2、电子系统
电机不工作或者工作异常；芯片触点接触不良或断开等。
3、传动系统
齿轮磨损或者断裂；紧固件松脱等。